## Slide 1: Trabalho Final

## Slide 2: Trabalho Final
Como trabalho final da disciplina de Robótica 2 nós vamos desenvolver um programa em ROS capaz de mover o quadrotor através de uma sequência de waypoints.
O programa será inicialmente testado no Gazebo e posteriormente será utilizado para controlar um quadrotor real equipado com a placa controladora Pixhawk.

## Slide 3: Trabalho Final
O programa deverá seguir o mesmo loop de controle que utilizamos para desenvolver os exemplos em sala de aula, ou seja, ler a posição atual do robô, calcular a trajetória desejada e enviar comandos de velocidade.
Como estaremos utilizando a Pixhawk, o programa se comunicará com o robô através do mavros.

## Slide 4: Trabalho Final
mavros
controlador
odometria
comando de velocidade

## Slide 5: Trabalho Final
Para que a Pixhawk execute os comandos corretamente, o programa deverá seguir uma determinada sequência de passos. Eles são:
Mudar para o modo GUIDED;
Armar os motores;
Decolar para a altura de 5 metros;
Executar a missão;
Pousar.
O programa takeoff_landing.cpp implementa esses passos e deverá ser utilizado como base para o programa final.

## Slide 6: Trabalho Final
A missão consistirá em mover o quadrotor para os seguintes waypoints:
( 10, 10, 10) >> (10, -10, 15) >> (0, 0, 10)

## Slide 7: Trabalho Final
Finalmente, para fazer a comunicação com a Pixhawk deverá ser chamado o nó mavros.
Para isso, o arquivo connect_to_pixhawk.launch deverá ser utilizado como base.

## Slide 8: Trabalho Final
Boa sorte!